| Кровать функциональная для инвалидов с принадлежностями FE-2 |  |
| --- | --- |

(производства Hebei Baiyang Bed Industry Manufactory)

КНР

Назначение изделия

Кровать функциональная медицинская механическая для инвалидов - практичная, привлекательного внешнего вида, проста и удобна в обращении. Подходит для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях, а также для ухода за больными в домашних условиях.

Принцип конструкции

|  | Кровать функциональная для инвалидов с принадлежностями FE-2 может принимать положение кресла для комфортного пребывания больного. Основание изделия изготовлено из прочного стального сплава и покрыто стойкой эпоксидной краской. Ножки оборудованы колесами с функцией стояночного тормоза. Ложе имеет три секции и выполнено из ламелей. Кровать оснащена механическим приводом для настройки подъема и опускания секции спины. Торцы кровати (изголовье и изножье) выполнены из ламинированного ДСП, имитирующего натуральную древесину. Боковые ограждения металлические, легко снимаются, что обеспечивает быстрый доступ к больному. За счет деревянных спинок кровать хорошо смотрится в любом домашнем интерьере. |
| --- | --- |

Технические характеристики

|  | Габаритные размеры, см (длина*ширина) – 203*93 Размер ложа кровати, см (длина*ширина*высота) – 190*83*54,2 Угол наклона спинной секции ложемента 0°-70° Угол наклона секции голени ложемента 0°- (-35°) Максимальная грузоподъемность, кг –200 Колеса самоориентирующиеся, с индивидуальном тормозом, 4шт, диаметр 12,5см Масса кровати с принадлежностями, кг – 80 |
| --- | --- |

Описание

| Дуга для подтягивания Боковое ограждение Рама ложа матрасного основания Торцевая спинка изножья Колесо |  | Спинная секция ложемента (регулируемая) Стойка инфузионная Тазобедренная секция ложемента (фиксированная) Торцевая спинка изголовья Рама кровати Голенная секция ложемента (регулируемая) |
| --- | --- | --- |

Сборка

| Перед использованием необходимо произвести осмотр кровати на наличие видимых дефектов и неисправностей. В случае обнаружения дефектов и неисправностей немедленно обратиться в ближайший сервисный центр. Кровать поставляется в собранном виде, Вам только необходимо установить дугу для подтягивания, инфузионную стойку и, при необходимости, надкроватный столик. |
| --- |
|  | В головной части матрасного основания (по краям кровати) расположены крепления для установки дуги для подтягивания и инфузионной стойки. | Надкроватный столик крепится на боковые ограждения при помощи специальных металлических фиксаторов. |  |

Боковые ограждения

|  | Боковые ограждения служат барьером для предотвращения падения Пользователя с кровати, при необходимости - снимаются. Боковые ограждения кровати металлические, легко снимаются. |
| --- | --- |

Регулировки

|  | Для создания максимально комфортных условий на время сна и бодрствования Пользователя можно регулировать положение секций кровати при помощи винтового (червячного) привода. Кровать, оснащенная механическим приводом для подъема спинной секции, а также при помощи специальной защелки можно опустить секцию для голени. При таком положении ложа боковые ограждения будут выполнять функцию подлокотников, как в обычном кресле. |
| --- | --- |

Комплект поставки

Кровать функциональная для инвалидов FH-2 – 1шт.

В комплекте с принадлежностями:

|  | Устройство для приподнимания/подтягивания больного - 1шт. Столик съемный - 1шт. Инфузионная стойка - 1шт. Матрац профилактический - 1шт. Торец головной, ножной - 2 шт. Матрацное основание -1 шт Ограждения боковые металлические-2шт Колесо 125 мм с тормозом - 4шт. |
| --- | --- |

Техника безопасности

1. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.

2. При пользовании поручнем надежно его закрепите.

3. Прекратить эксплуатацию, если возникнут необычные звуки в процессе работы.

4. Если пациент остается без наблюдения, во избежание падения, установите оба поручня и приведите кровать в горизонтальное положение.

5. Колеса кровати должны быть заблокированы, если нет необходимости перевозить ее куда-то.

Транспортировка и хранение

1. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

2. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

3. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Обслуживание и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения.

2. Гарантийные обязательства действуют только в случае использования продукта в рекомендованных условиях и по предназначению.

3. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.

4. Механические подвижные части кровати должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.